## Slide 1
VCS+XA混合验证基本流程介绍
2023/11
JoulWatt Confidential

## Slide 2
01.XA是什么
CustomSim™ 就是XA了，它是s公司推出的模拟电路仿真引擎
快
模数混合仿真教程VCS-XA - 知乎 (zhihu.com)

## Slide 3
02.环境搭建
常规操作，数字包模拟，数字激励

## Slide 4
03.准备工作
1. 完整的可以正常跑的数字包模拟验证环境
2. 软件版本：xa_K-2015.06, vcs-mx_vL-2016.06, Verdi N-2017.12-SP2 (which确认）
3. 准备可以跑的spice网表（添加好电源外围的spice网表，顶层为数模接口）；
4. 可选—添加define区分仿真模式，切换模拟模型；
5. 准备一个vcsAD.init文件，以及xa.cfg 文件（下文详解）
ANA_CORE
PWR
外围
数模接口

## Slide 5
04.准备工作
vcsAD.init
use spice -cell pmic_ana_top ;
bus format <*d> ；
a2d loth=0.4 hith=1.5 node=*
a2d loth=0.2 hith=0.7 node=*sda*
d2a lov=0.1 hiv=1.8 node=*
d2a lov=0.1 hiv=0.9 node=*sda*
choose xa -n ./xxxx/pmic ana top for cosim.spi -c ./pathxxx/xa.cfg
指定模拟网表中的subckt作为数字的module使用
指定数模接口电平，可以覆盖，可以*，最后有效
指定仿真器xa, 指定网表， 指定配置文件
vcsAD.init文件，需要加到vcs 编译命令中。 格式： vcs –ad=./vcsAD.init (其他选项原环境不变）

## Slide 6
05.XA cfg
xa.cfg
set multi core -core 8 #多核
set sim level 3 #仿真精度3~7选择
set message option -limit 100 #Warning条数限制
set sim case -case sensitive #网表大小写敏感
set waveform option -format fsdb #fsdb 波形
probe waveform voltage * -limit 4 #波形dump范围4表示4层
Vcs 通过-ad vcsAD.init文件获知模拟仿真的引擎以及网表，xa启动后，读取xa.cfg 跑模拟的网表仿真。
然后，就等着验证跑完。

## Slide 7
06. PMIC项目碰到的问题
Spice网表中参数使用1*2e3, xa不识别1*，修改方法1* 干掉；文本替换就可以了。留下2e3.
有case 发现精度 3的输出异常，调整精度到5，正常。仿真速度变慢；
有些库文件include相对路径找不到，直接改成绝对路径
模拟同事，不懂sverilog语法基础，编写case困难…….，
解决方案，数字同事搞了；增加工作量
数字同学要学习一下最简单的spice语法，会修改上下拉，加电压，电阻值修改。
其实就是找到网表中对应的行，修改一下值就可以了。
不懂得地方，直接bing 一下；搜索一下spice网表得规则，更verilog还是有点像

## Slide 8
07. 进阶操作
指定层次设置仿真精度；
指定特定信号dump
以上操作均在xa.cfg文件中设置，具体可查看工作站文档。
如下操作找到：
which xa
到 xa_K-2015.06目录
find . –name “*.pdf”
CunstomSim_user.pdf, cmd_ref.pdf就是了。

## Slide 9
08. 总结
配置软件： module load vcs_mx/2016.06
module load xa/201506
module load Verdi/201712
2 .添加 vcsAD.init , xa.cfg
3. 修改环境，添加网表；
4. 可以跑了

## Slide 10
Thanks
JOULWATT TECHNOLOGY CO.,LTD.
（688141.SH）
JoulWatt Technology Co., Ltd.