## Slide 1
JWH60110
项目FPGA验证方案分享
2023/12
JoulWatt Confidential

## Slide 2
芯片介绍

## Slide 3
FPGA验证方案
FPGA验证（数字部分,寄存器替代模拟）
I3C使用gpio模拟，问题频率10k

## Slide 4
自动
手动编辑数模接口定义
手动转换成寄存器定义
自动生成模拟模型
自动生成模拟寄存器定义脚本，用于测试

## Slide 5
流程上的改进
FPGA规划
软件上位机
FPGA版本
上板调试
软件迭代
FPGA规划
FPGA版本
上板调试
客户软件发布
客户软件发布
客户软件发布
python
交互式开发迭代
软件迭代
自动生成寄存器访问工具

## Slide 6
FPGA硬件平台
矿板EBAZ 4203 ZYNQ7010 28K 逻辑， 512MB DDR3.
选型原则
够用；逻辑资源占用<=70%最优；
可获取性（便宜）；
尽量选择I, X家;（成熟可靠）
支持jtag在线调试，debug
高级特性：
支持pynq Jypyter网面操作；
支持FPGA.bit 动态加载（存在sd卡）可以存无限个版本；

## Slide 7
FPGA版本加载
调用如下命令，完成版本加载

## Slide 8
I3C 高速Master 方案（商用IP)

## Slide 9
I3C接口master开发
CH341A芯片GPIO 模拟，频率10~30khz
FT232H 芯片模拟I3C, 速度60Mhz的整数分频，可以到10Mhz
高云FPGA方案，使用高云IP , 速度7Mhz，理论上可以到12.5Mhz；

## Slide 10
基于PYTHON环境的寄存器访问方案

## Slide 11
脚本交互式调试环境的与传统上位机软件
交互式-命令行-随心所欲 – 完全控制
无需编译-所见即所得
快速迭代
脚本语言简单易学
弱数据类型-不用关心指针-数据格式
非常丰富的开源库
DUT
mst
传统上位机
专业软件人员开发，需要沟通需求反复迭代
软件需要编译-修改-迭代费时间
接口被限制、使用方法被限制、只能有限操作，特别适合release给客户
GUI的客户端，不易集成到自动化测试环境
复杂配置，点点点点—非常容易出错
成熟的测试脚本
作为软件需求的交付件
软件可以非常方便的直接转换脚本到客户端开发
ATE也可以参考脚本配置，作为交付件

## Slide 12
FPGA硬件的建议
给大家推荐一个板子，端口速度<125Mhz 基本上问题不大。资源78K
Xilinx zynq 7020 作为项目统一平台，我觉得非常合适。
资源78k （对应180nm 大概3个mm^2)
DDR3 512MB
PYNQ版本管理；
Xilinx软件支持
淘宝购买380 可以买到
满足90%的小项目需求
好处：
FPGA版本管理,发布加载简单，网线+串口就能搞；
Xilinx软件支持；
Python测试环境继承
与jmanager结合，fpga ready ->上位机配置ready了。

## Slide 13
支持FPGA版本管理的硬件平台
平台需要开发linux管理板，支持加载FPGA版本，通过网卡tftp上传bit文件。
优点： FPGA资源多
缺点： 尺寸大，小项目一个FPGA都用不满；
成本高，单块板子造价10w+
自研soc维护成本高，出bug很难定位
需要专人维护
采用zynq方案的话，使用PYNQ系统，就是xilinx提供的官方linux版本管理了。用户不用关心怎么连接，直接调用命令完成。
单板便宜，不行就换，不用浪费时间维护平台。

## Slide 14
基于PYTHON环境的寄存器访问方案

## Slide 15
PMIC项目python环境软件可重用库
CH341A I2C 750khz
CH341A SPI 2Mhz
CH341A I3C 10Khz
FT232h I2C 10Mhz
FT232h I3C 10Mhz
FT232h SPI 15Mhz
高云 I3C 接口IP ,支持IBI 10Mhz
PMBUS CH341A 接口脚本封装库支持CRC8；
其他乱七八糟协议串行、并行接口都能搞定….
## call ch341dll_wrap
from ch341dll_32bits_wrap.ch341dll_wrap import *
###1. init ch341 device
hd = CH341DEV(0)
hd.ch341_i2c_speed(3) ;#1:100K , 2, 400K, 3: 750K
###器件地址
device_addr = 0x78>>1
hd.ch341_swi2c(device_addr,0x01, 0x33); #i2c 写reg01, 写0x33
## call ch341dll_wrap
from ch341dll_32bits_wrap.ch341dll_wrap import *
###1. init ch341 device
hd = CH341DEV(0)
###2. init oled ----
hd.spi_oled1306_3w(1, 0x10); #// SSD1306 LED芯片，reg1写0x10
I2C 基本操作例子
SPI 基本操作例子

## Slide 16
PYTHON寄存器模型的使用指南
Jmanager生成模型文件.py;
加载base_pyt_reg_definition.py 基本类定义文件
构造访问接口，如图实现write, read函数即可；
将访问句柄送给芯片模型类：
tmp_ana_hd = FACE_FPGA_ANA_TOP(hd_i3c_ch341a);
CHIP_REG_INST = CHIP_REGS(tmp_ana_hd);
CH341A
FACE_FPGA_ANA_TOP
CHIP_REGS

## Slide 17
直接寄存器访问
def set_buck_voltage(buck_index, vset):
write_code = int((vset – 1.0)/0.25);
addr_offset = buck_index*0x80 + 0x3;
hd.ch341_swi2c(device_addr,add_offset, write_code); #
set_buck_voltage(0, 1.3); #直接调用就可以配置buck输出电压了
Python简单得函数封装调用
面向寄存器对象的访问
def set_buck_voltage(buck_index, vset):
write_code = int((vset – 1.0)/0.25);
if (buck_index == 0):
CHIPREGS.vset0.write(write_code)
if (buck_index == 1):
CHIPREGS.vset1.write(write_code)
这样子软件兄弟直接拿去改下格式就能跑了，不需要再写伪代码，详细的文档说明了。

## Slide 18
自动化测试
我们解决了DUT的控制问题
下面搞仪器了pyvisa
交互调试、批量运用--- 都终收敛到脚本python

## Slide 19
基于PYTHON环境的仪器自动化控制
Bilibili , 电子仪器自动化测试入门，大家有兴趣了解一下。
通过加载pyvisa库，控制仪器，配置寄存器访问，完成自动化测试。
import pyvisa
import time
Inst = rm.open_resource(“TCPIP0::192.168.3.84::inst0::INSTR”)
Inst.query(“*IDN?”)
Inst.write(“source0::volt 3.3”)
get_v = int(Inst.query(“source0::volt?”))
time.sleep(0.1);## 秒单位
print(“we get voltage: “, get_v);
阅读仪器手册，找到对应的命令，单步调试好，然后连起来跑，就是自动化测试了。
组织好你的输出文件： 最简单的，直接print出csv表格文件，文本逗号区分，组织一下。就非常靠谱了。什么遍历电压，电流，负载值，都可以这样搞。
随便找台示波器+信号源+脚本控制，就能DIY一个波特图，频率特性测试了。
一台信号源+示波器（频谱仪）结合自动控制扫频；可以完成滤波器特性测试… …
脚本在手，随心所欲，你想让它干啥，直接发命令就好了。

## Slide 20
set_buck_voltage(0, 1.3); #直接调用就可以配置buck输出电压了
list_adc_current = [];
list_load_current = [];
for ii in range(101):
INST_LOADER.set_load(1 + ii*0.01); # 单位A
time.sleep(0.5);
adc_current_v = read_adc_current() ;
list_adc_current[ii] = adc_current_v/1024*0.1;
list_load_current[ii] = 1 + ii*0.01;
#Plot …….
可以打印输出到文本，也可以直接屏幕查看
负载测试遍历检查内部ADC电流检测数据

## Slide 21
类库的使用与硬件虚拟层的概念
电子负载类
Set_cc
Set_cv
Set_current
Set_voltage
get_c
get_v
set_onoff
A厂家
B厂家
C厂家
仅需替换厂家库的obj；
具体的测试用例脚本都不用改
厂家仪器库，只需要开发一次，之后直接调用就行了。定义好我们需要的类函数。
比如： DC_LOAD_ABC, DCLOAD_DL123, 这样的库；相关的命令封装在里面。

## Slide 22
好处
测试脚本在FPGA、样片 芯片基本上可以重用；
结合jmanager 寄存器模型，不需要记住地址，面向对象（名字操作）；名字检索，不怕版本更新寄存器地址变化（自适应了）；
脚本配置寄存器的方式，可以供软件人员写c++驱动；
脚本交互是操作，随时中断，debug，过程可控；
成熟的ide环境，过程变量，实时可见；
脚本运行，贼快，比鼠标点UI块多了，而且随便存、随便定义自己的函数;
成熟可靠的I2C\SPI等常用硬件接口库，直接可用，不用重复开发；
你学会了一个新技能，人工智能AI全是python；

## Slide 23
未完待续
以上内容，大家全部做起来了。芯片的测试将变成搭好硬件连接，通路访问，然后run，就等着收集结果了
新的问题：
怎么组织用例脚本；
怎么处理输出结果；
LDO,BUCK 有n多个，我只有一台负载怎么办？
……
我们以后再说…….
自动化，将让测试效率极大提升，结果是测试覆盖率趋近100%，几乎可以遍历应用场景。
脚本的可重用性，快速完成版本迭代、回归测试。

## Slide 24
python的学习建议
找一本100页上下的cookbook，gui不用看，不用高级版本，浏览一下，跑完例子； （3~5天）
这个网站练习做一下，都是非常简单的，熟练的10~30分钟搞定。
https://www.w3schools.com/python/python_exercises.asp

## Slide 25
总结
用起来，有问题，欢迎交流。

## Slide 26
Thanks
JOULWATT TECHNOLOGY CO.,LTD.
（688141.SH）
JoulWatt Technology Co., Ltd.